# ОАО

# «Тутаевский моторный завод»

## Двигатель

8481.10-07

№____________

Дата выпуска «___» ________  20____г.

### Технический

### паспорт

выбросов вредных (загрязняющих) веществ

в выпускных газах

8481.3902030-07 ПС

СОГЛАСОВАНО

с Московским филиалом

Российского Речного Регистра

21 декабря 2009 г.

Эксперт М.Г. Мовсиков

Начальник ОТК

МП       ___________               ______________

личная подпись				расшифровка подписи

___________

число, месяц, год

Руководитель предприятия

МП       ___________               ______________

личная подпись				расшифровка подписи

___________

число, месяц, год

#### 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Настоящий технический паспорт входит в комплект эксплуатационной документации, поставляемой с двигателем.

Техническое описание, параметры и характеристики, правила эксплуатации и технического обслуживания, указания по хранению двигателя приведены в руководстве (инструкции) по эксплуатации, поставляемой вместе с двигателем. Перед эксплуатацией двигателя необходимо внимательно ознакомиться с руководством (инструкцией) по эксплуатации.

Сведения о техническом обслуживании, замене составных частей, других изменениях при эксплуатации двигателя должны заноситься в формуляр двигателя. Формуляр входит в комплект эксплуатационной документации, поставляемой с двигателем.

#### 2 КОМПОНЕНТЫ, РЕГУЛИРОВКИ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ,

ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫБРОСЫ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ

И ДЫМНОСТЬ ВЫПУСКНЫХ ГАЗОВ

2.1 Компоненты

| Элемент | Наименование компонента | Обозначение компонента (идентификационный номер) | Источник информации для контроля (место маркировки) |
| --- | --- | --- | --- |
| Камера сгорания | Головка цилиндра с клапанами в сборе | 840.1003010-20 | Маркируется «840.1003014-40» на боковой поверхности головки цилиндра |
|  | Поршень | 8401.1004015-01 | Маркируется «8401.1004015» на внутренней поверхности, при изготовлении отливки |
| Топливная аппаратура | Топливный насос высокого давления | 171.1111005-50 | Маркируется «171-50» на табличке на корпусе топливного насоса |

| Элемент | Наименование компонента | Обозначение компонента (идентификационный номер) | Источник информации для контроля (место маркировки) |
| --- | --- | --- | --- |
| Топливная аппаратура | Форсунка | 181.1112010-11 | Маркируется «181-11» на наружной поверхности |
|  | Распылитель | 181.1112110-01 или 181.1112110-02 | Маркируется «181-01» или «181-02» на наружной поверхности |
| Системы впуска и выпуска | Распределительный вал впуска-выпуска | 846.1006015 | Маркируется на торце вала |
|  | Турбо-компрессор | К-36-86-01 (допускается ТКР 100-05) | Маркируется на табличке на корпусе компрессора |

Примечания.

1 Для маркировки компонентов используют обозначение (или часть обозначения) чертежа завода – изготовителя.

2 Для компонентов и запасных частей, перечисленных выше, разрешаются замены только с маркировкой изготовителя. Замены запасных частей должны быть зарегистрированы в формуляре двигателя.

3 Компоненты и запасные части без маркировки не могут быть идентифицированы, а двигатель при наличии таких компонентов или запасных частей не может быть признан соответствующим техническим условиям изготовителя.

2.2 Регулировки

| Параметр (характеристика, регулировка) | Значение, диапазон (пределы) | Источник информации для контроля |
| --- | --- | --- |
| Угол опережения впрыскивания топлива | Регулировка по меткам на деталях двигателя | Инструкция по эксплуатации, раздел «Регулировка двигателя» |
| Зазоры впускных и выпускных клапанов механизма газораспределения | 0,15-0,20 мм для впускных клапанов 0,30-035 мм для выпускных клапанов | Инструкция по эксплуатации, раздел «Регулировка двигателя» |
| Давление начала впрыскивания топлива форсунками | 20,5-22,8 МПа (205-228 кгс/см2) | Инструкция по эксплуатации, раздел «Обслуживание топливной аппаратуры» |

2.3 Рабочие параметры

| Параметр | Допускаемое значение на режиме номинальной мощности |
| --- | --- |
| Часовой расход топлива, кг/ч | 43-50 |
| Давление наддува, кгс/см2 | 0,6-0,9 |
| Частота вращения, мин-1 | 1480-1550 |

3 ПРОВЕРКА ДВИГАТЕЛЯ НА СООТВЕТСТВИЕ ТЕХНИЧЕСКИМ НОРМАТИВАМ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ И ДЫМНОСТИ ВЫПУСКНЫХ ГАЗОВ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Проверка двигателя на соответствие техническим нормативам выбросов вредных (загрязняющих) веществ и дымности выпускных газов в условиях эксплуатации может осуществляться одним из перечисленных методов:

– методом непосредственных измерений в соответствии с ГОСТ 30574-98;

– методом упрощённых измерений в соответствии с Правилами РРР;

– методом сверки параметров двигателя в соответствии с Правилами РРР.

3.1 Соответствие двигателя

Соответствие двигателя требованиям Правил Российского Речного Регистра по предотвращению загрязнения атмосферы с судов обеспечивается своевременным и правильным техническим обслуживанием в соответствии с инструкцией по эксплуатации, отсутствием значительных конструктивных изменений, а также выполнением требований раздела 2 настоящего технического паспорта.

3.2 Измерения выбросов вредных (загрязняющих)

веществ и дымности выпускных газов

методом упрощенных измерений

3.2.1 При использовании метода упрощенных измерений допускается проводить замер не на всех режимах, а только на режиме номинальной мощности (или крутящего момента, соответствующего номинальной мощности). Режим номинальной мощности – режим №1 в таблицах 1, 2 (см. ниже). При этом на судне должны быть документы на двигатель: сертификат РРР, формуляр двигателя и настоящий технический паспорт.

3.2.2 Измерения выбросов вредных (загрязняющих) веществ и дымности выпускных газов должна проводить организация, имеющая Свидетельство о признании, выданное РРР, по Программе, согласованной с филиалом РРР.

3.2.3 Двигатель должен работать с использованием топлива и масла, указанных в инструкции по эксплуатации.

3.2.4 Измерения состава выпускных газов проводить на режимах в соответствии с ГОСТ 30574-98 по таблице 1 или по таблице 2 (см ниже).

3.2.5 При проведении замеров установить пробоотборник в выхлопную трубу на глубину не менее 300 мм от конца трубы.

3.2.6 При измерении дымности необходимо руководствоваться требованиями ГОСТ Р 51250-99 и инструкциями на измерительную аппаратуру (дымомер, газоанализатор).

3.2.7 При проведении измерений необходимо соблюдать противопожарные меры и обеспечить безопасную работу оператору, соблюдая требования раздела «Указание мер безопасности» инструкции по эксплуатации двигателя.

Таблица 1 – Режимы испытаний

| Режим Е3 – при работе по винтовой характеристике |
| --- |
| Номер режима | Частота вращения, мин–1 | Мощность, кВт (л.с.) | Весовой коэффициент, % |
| 1 | 1500 | 237 (323) | 0,2 |
| 2 | 1365 | 178 (242) | 0,5 |
| 3 | 1200 | 118,8 (161,5) | 0,15 |
| 4 | 945 | 59,3 (80,8) | 0,15 |

Таблица 2 – Режимы испытаний

| Режим D2 – при работе по нагрузочной характеристике |
| --- |
| Номер режима | Крутящий момент, Н∙м (кгс∙м) | Мощность, кВт (л.с.) | Весовой коэффициент, % |
| 1 | 1511 (154) | 237 (323) | 0,05 |
| 2 | 1134 (116) | 178 (242) | 0,25 |
| 3 | 756 (77) | 119 (161) | 0,3 |
| 4 | 378 (39) | 59 (81) | 0,3 |
| 5 | 151 (15) | 24 (32) | 0,1 |

3.3 Метод сверки параметров двигателя

3.3.1 Сверка параметров выполняется при периодических освидетельствованиях двигателей, установленных на борту судна, только по тем компонентам и регулировкам и рабочим параметрам, которые могут существенно повлиять на изменение выбросов вредных веществ с отработавшими газами. Если в результате сверки будет установлено, что компоненты, регулировки и рабочие параметры двигателей, с учетом разрешенного диапазона их отклонений, соответствуют тому состоянию, при котором были проведены стендовые сертификационные испытания, то двигатели считаются соответствующими норме вредных выбросов.

Если в результате сверки будет установлено, что в период между освидетельствованиями двигатель был подвергнут существенным конструктивным изменениям, в результате чего хотя бы один из компонентов двигателей или хотя бы одна из регулировок или один из рабочих параметров не соответствуют перечню, приведенному в разделе 2 настоящего Технического паспорта, то эксперт РРР, осуществляющий освидетельствование, вправе потребовать проведения измерений на борту судна с целью подтверждения соответствия двигателя установленным нормам выбросов вредных веществ.

3.3.2 Проверка соответствия компонентов, влияющих на выбросы вредных веществ, осуществляется сравнением их идентификационных номеров с данными, внесенными в подраздел 2.1 настоящего Технического паспорта. Если идентификационные номера компонентов невозможно проверить непосредственно на деталях, то допускается их проверка по запасным частям или по записям в формуляре двигателя, входящем в комплект эксплуатационной документации.

3.3.3 Проверка соответствия регулировок и рабочих параметров первоначальным значениям, при которых были проведены сертификационные испытания на стенде, с учетом разрешенного диапазона их изменений, проводится в объеме перечня, приведенного в подразделах 2.2 и 2.3 настоящего Технического паспорта. Процедуры проверки выполняются методами и приемами, рекомендованными технической документацией изготовителя двигателя.

Судовладелец может предложить альтернативные методы проверок, если для их проведения на борту имеются соответствующие средства и приспособления.

4 ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ДВИГАТЕЛЯ НА СООТВЕТСТВИЕ ТЕХНИЧЕСКИМ НОРМАТИВАМ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ И ДЫМНОСТИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ

Неотъемлемой частью настоящего технического паспорта являются Протоколы испытаний двигателя 8481.10-07 № 90013285 на соответствие техническим нормативам выбросов вредных веществ и дымности отработавших газов, проведённых 17.12.2009 г. на ОАО «ТМЗ» представителями ООО «СФС» (Спецфлотсервис), г. Долгопрудный Московской обл.

Технический протокол испытаний двигателя

№ 8ТБ 90013285

Завод изготовитель:                                                       ОАО "Тутаевский моторный завод"

Семейство двигателя:	                                   Н/Д______________

Модель двигателя:	                                   8481.10-07___________

Серийный номер:	                                   90013285___________

Дата выпуска двигателя:	                                    2009_____________

Номинальная мощность: кВт                                                                        237______________

Номинальная частота вращения: об/мин	                                  1500______________

Удельные средневзвешенные выбросы двигателя на режиме -	             Е-3

Nох	                                    9,3______________

СО	                                   1,0______________

СН1,85	                                    0,04_____________

| Основные сведения о двигателе 90013285 |
| --- |
| Программа испытаний | Е-3 | 90013285 |
| Информация по двигателю |
| Завод изготовитель | ОАО "Тутаевский моторный завод" |
| Модель (марка) двигателя | 8481.10-07 |
| Принадлежность к семейству | Н/Д |
| Типоразмер по ГОСТ 10150 | 8ЧН 14/14 |
| Серийный номер | 90013285 |
| Назначение двигателя | главный судовой двигатель |
| Кол-во моточасов (наработка), ч | н/д |
| Год выпуска двигателя | 2009 |
| Регистровый номер | * |
| Объект применения | * |
| Номинальная частота вращения, (об/мин) / об/сек | 1500 |
| Номинальная мощность кВт | 237 |
| Рабочий обьем двигателя, л | 17,23 |
| Рабочий цикл (тактность) | 4 |
| Максимальный крутящий момент, (Nm) / об/мин | 1509,55 | 1 500 |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт | 211,8 |
| Цикловая подача топлива на 1 цилиндр при Nном, (гр)/цилиндр |  |
| Способ наддува | турбонагнетатель |
| Давление наддува избыточное , (кПа) | 100 |
| Число цилиндров | 8 |
| Диаметр цилиндра, (мм) | 140 |
| Ход поршня, (мм) | 140 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Степень сжатия | 15,5 |
| Среднее эффективное Р при номинальной мощности, (МПа) | 1,10 |

| Конструктивные особенности и ограничения |
| --- |
| Электронное управление впрыском топлива | нет |
| Регулируемый турбокомпрессор | нет |
| Система охлаждения надувочного воздуха | да |
| Рециркуляция отработавших газов | нет |
| Оборудование очистки газов | нет |
| Максимальная температура охлаждающей воды, С | 95 |
| Максимальная температура масла,С | 105 |
| Максимальное разрежение на впуске, кПа | 5 |
| Максимальное противодавление на выпуске, кПа | 7 |
| Минимальное давление масла, кПа | 120 |
| Сведение о ГСМ |
| Тип | Дизельное |
| Марка | Л-0,2-62 |
| Плотность, кг/м3 (при 15 С) | 845 |
| Вязкость, мм2/с | 3,86 |
| Низшая теплотворная способность, МДж/кг |
| Смазочное масло: |
| Марка | SAE 15W/40 |
| Выпускная труба: |
| Диаметр (мм) | 150 |
| Длина , м |
| Расстояние от фланца выпускного коллектора до пробоотборника, м | 1 |
| Примечание |

| СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕРИТЕЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ |
| --- |
| 1 Газоанализаторы и Дымомеры |
| Измеряемый параметр, единица измерения | Изготовитель (страна) | Модель, номер, тип детектора | Диапазон измерений | Погрешность, % |
| Концентрация NO x, млн-1 | Россия | оптика | 0-5000 | не более 4 |
| Концентрация СО, млн-1 | Россия | № 02128 | 0-10000 | не более 4 |
| Концентрация СО2, % | Россия | ---------- | 0-16 | не более 4 |
| Концентрация О2, % | Россия | ---------- | 0-21 | не более 3 |
| Концентрация СН, млн-1 | Россия | ---------- | 0-5000 | не более 3 |
| Дымность, N% \k | Россия | №0051 | 0-100\0-15 | не более 2 |
| 2 Средства измерений для расчета выбросов |
| Измеряемый параметр, единица измерения | Наименование средства измерения | Изготовитель | Модель | Диапазон измерений |
| Основные показатели: |
| Частота вращения, мин-1 | Частотомер | Германия | t-470 | 10-99900 |
| Крутящий момент, кН | Гидротормоз |  |  |  |
| Навеска топлива, кг | ---------------- |  |  |  |
| Время расхода топлива | расходомер | Завод. данные. |  |  |
| Скорость отработанных газов | ДМЦ | Россия |  | 0-100 м/с |
| Средства измерений вспомогательных величин: |
| Температура, °С: |  |  |
| хладагента |  | Завод. данные. |  |  |
| смазочное масло |  | Завод. данные. |  |  |
| отработавших газов | ДМЦ | Россия |  |  |
| воздуха на всасывании | Термометр | Германия | t-635 |  |
| топлива | Пирометр | Германия | СТС-358 |  |
| Давление: |  |  |
| атмосферное, кПа | Барометр | TIS |  | до 5 бар. |
| наддув, кПа (бар) |  | Завод.данные. |  |  |
| разрежение на впуске, кПа |  | Завод.данные. |  |  |
| противодавление выпуску, кПа |  | Завод.данные. |  |  |
| Влажность воздуха на впуске, % | Психрометр | kimo | testo 635 | 0-99,9% |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Цикл испытаний: | № | 8ТБ 90013285 |
| Режим | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мощность, % | 100 | 75 | 50 | 25 |
| Частота вращения, % | 100 | 91 | 80 | 63 |
| Весовой коэффициент режима, W | 0,2 | 0,5 | 0,15 | 0,15 |
| Время начала режима, ч, мин | 12:30 |  |  | 14:00 |
| Условия проведения измерений: |
| Режим | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Атмосферное давление, кПа | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 |
| Температура воздуха в боксе, оС | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Влажность воздуха, % (отн) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Влажность воздуха, г/кг (абсолютная) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Атмосферный фактор fa | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| Параметры двигателя: |
| Режим | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Частота вращения, мин-1 (режим Е-3) | 1500 | 1365 | 1200 | 945 |
| Крутящий момент, Н*м | 1510 | 1244 | 943 | 599 |
| Эффективная мощность, кВт | 237 | 177,75 | 118,5 | 59,25 |
| Расход топлива, кг/час | 50,2 | 37,5 | 26 | 13,8 |
| Удельный эффективный расход топлива, г/(кВт*ч) | 211,8 | 211,0 | 219,4 | 232,9 |
| Расход газов в точке замера, кг/ч | 1710,0 | 1280,0 | 927,0 | 626,0 |
| Расход воздуха, кг/ч (теоретический) | 1645 | 1459 | 1241 | 902 |
| Коэффициент избытка воздуха (теоретический) | 2,26 | 2,68 | 3,29 | 4,51 |
| Коэффициент избытка воздуха (фактический) | 2,35 | 2,35 | 2,46 | 3,13 |
| Расход воздушной смеси (расчетный), кг/ч | 1648,36 | 1248,47 | 906,98 | 562,81 |
| Удельный эффективный расход воздуха, кг/(кВт*ч) | 7,22 | 7,20 | 7,82 | 10,57 |
| Цикловая подача топлива, гр/цилиндр | 0,13944 | 0,11447 | 0,09028 | 0,06085 |
| Среднее эффективное давление, МПа | 1,10 | 0,91 | 0,69 | 0,44 |
| Температура (наддувочного) воздуха (за охладителем), С | 60,00 | 53,00 | 46,00 | 42,00 |
| Скорость поршня, м/с | 7,00 | 6,37 | 5,60 | 4,41 |
| Противодавление на выпуске, кПа | не более 7 |
| Температура отработавших газов (за турбиной), оС | 367 | 337 | 308 | 275 |
| Температура воды на выходе, оС | 67 | 65 | 60 | 55 |
| Давление наддува (избыточное), кПа | 105 | 67 | 35 | 5 |
| Температура смазочного масла, оС | 92 | 88 | 82 | 80 |
| Давление смазочного масла, кПа | 350 | 340 | 330 | 310 |
| Газообразные выбросы: |
| Режим | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Концентрация NOx, сухого, млн-1 | 1246 | 968 | 652 | 400 |
| Концентрация СO, сухого, млн-1 | 200 | 100 | 100 | 200 |
| Концентрация СO2, сухого, об.% | 6,4 | 5,4 | 4,4 | 3,2 |
| Концентрация O2, сухого, об.% | 12,3 | 13,8 | 15 | 16,2 |
| Концентрация СН, сухого, млн-1(СН1.85) | 16 | 14 | 6 | 3 |
| Дымность, % | 6 | 6 | 4 | 2 |
| Расход отработавших газов VexhW, кг/ч | 1760,2 | 1317,5 | 953,0 | 639,8 |
| Расход отработавших газов VexhW, нм3/ч | 1297,18 | 974,39 | 708,45 | 480,85 |
| Выброс NOx, г/ч | 3319,16 | 1936,95 | 948,57 | 394,99 |
| Выброс СO, сухого, г/ч | 324,30 | 121,80 | 88,56 | 120,21 |

| Выброс СO2, сухого, г/ч | 163074,1 | 103354,8 | 61230,7 | 30225,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выброс O2, сухого, г/ч | 227933,1 | 192093,7 | 151811,6 | 111283,1 |
| Выброс СН, сухого, г/ч | 12,83 | 8,44 | 2,63 | 0,89 |
| Удельный выброс NOx, г/(кВт*ч) | 12,48 | 9,71 | 7,13 | 5,94 |
| Удельный выброс СO, г/(кВт*ч) | 1,368 | 0,685 | 0,747 | 2,029 |
| Удельный выброс СO2, г/(кВт*ч) | 688,08 | 581,46 | 516,71 | 510,13 |
| Удельный выброс O2, г/(кВт*ч) | 961,74 | 1080,70 | 1281,11 | 1878,20 |
| Удельный выброс СН, г/(кВт*ч) | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,02 |
| Поправочные коэффициенты (если предусмотрено методикой) |
| Khdies | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fuel specification factor ( FFH ) | 1,91285 | 1,91296 | 1,91528 | 1,92653 |
| Kw2 | 0,00639 | 0,00639 | 0,00639 | 0,00639 |
| Kw,r | 0,93745 | 0,93757 | 0,93989 | 0,95114 |
| Nox humidity correction factor | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| 5 Результаты расчета значений технических нормативов выбросов |
| Обозначение, единица измерения | NOx, г/(кВт*ч) | СO, г/(кВт*ч) | СН, г/(кВт*ч) | Дым N,% | К, м -1 |
| Результат испытаний | 9,31 | 1,033 | 0,040 | 6 | 0,118 |
| Предельно допустимые значения технического норматива | 10,4 | 3 | 1 | 30 | 0,829 |
| Свидетельство о признании РРР № | МФ 038 |
| Состав группы : |
| ФИО | ФИО подпись |
| 1. Хохлов С.Е |
| 2. Казмин В.Д |
| 3. |
| Эксперт РРР |
| Дата проведения испытания: | 17.12.2009 |
| Место проведения испытаний: | Испытательный бокс "ОАО ТМЗ" |
| Дата составления отчета: | 15.07.2010 |
| Заключение: |
| главный судовой двигатель | 8481.10-07 | 90013285 |
| соответствует ГОСТ Р ИСО 8178-2, ГОСТ Р 51249, ГОСТ Р 51250, ГОСТ 30574. |
| Примечания: |

Технический протокол испытаний двигателя

№ 9ТБ 90013285

Завод изготовитель:                                                       ОАО "Тутаевский моторный завод"

Семейство двигателя:	                                   Н/Д______________

Модель двигателя:	                                   8481.10-07___________

Серийный номер:	                                   90013285___________

Дата выпуска двигателя:	                                    2009_____________

Номинальная мощность: кВт                                                                        237______________

Номинальная частота вращения: об/мин	                                  1500______________

Удельные средневзвешенные выбросы двигателя на режиме -	             D-2

Nох	                                    9,7______________

СО	                                   1,5______________

СН1,85	                                    0,05_____________

| Основные сведения о двигателе 90013285 |
| --- |
| Программа испытаний | D-2 | 90013285 |
| Информация по двигателю |
| Завод изготовитель | ОАО "Тутаевский моторный завод" |
| Модель (марка) двигателя | 8481.10-07 |
| Принадлежность к семейству | Н/Д |
| Типоразмер по ГОСТ 10150 | 8ЧН 14/14 |
| Серийный номер | 90013285 |
| Назначение двигателя | главный судовой двигатель |
| Кол-во моточасов (наработка), ч | н/д |
| Год выпуска двигателя | 2009 |
| Регистровый номер | * |
| Объект применения | * |
| Номинальная частота вращения, (об/мин) / об/сек | 1500 |
| Номинальная мощность кВт | 237 |
| Рабочий обьем двигателя, л | 17,23 |
| Рабочий цикл (тактность) | 4 |
| Максимальный крутящий момент, (Nm) / об/мин | 1509,55 | 1 500 |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт | 211,8 |
| Цикловая подача топлива на 1 цилиндр при Nном, (гр)/цилиндр |  |
| Способ наддува | турбонагнетатель |
| Давление наддува избыточное , (кПа) | 100 |
| Число цилиндров | 8 |
| Диаметр цилиндра, (мм) | 140 |
| Ход поршня, (мм) | 140 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Степень сжатия | 15,5 |
| Среднее эффективное Р при номинальной мощности, (мПа) | 1,10 |

| Конструктивные особенности и ограничения |
| --- |
| Электронное управление впрыском топлива | нет |
| Регулируемый турбокомпрессор | нет |
| Система охлаждения надувочного воздуха | да |
| Рециркуляция отработавших газов | нет |
| Оборудование очистки газов | нет |
| Максимальная температура охлаждающей воды, С | 95 |
| Максимальная температура масла,С | 105 |
| Максимальное разрежение на впуске, кПа | 5 |
| Максимальное противодавление на выпуске, кПа | 7 |
| Минимальное давление масла, кПа | 120 |
| Сведение о ГСМ |
| Тип | Дизельное |
| Марка | Л-0,2-62 |
| Плотность, кг/м3 (при 15 С) | 845 |
| Вязкость, мм2/с | 3,86 |
| Низшая теплотворная способность, МДж/кг |
| Смазочное масло: |
| Марка | SAE 15W/40 |
| Выпускная труба: |
| Диаметр (мм) | 150 |
| Длина , м |
| Расстояние от фланца выпускного коллектора до пробоотборника, м | 1 |
| Примечание |

| СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕРИТЕЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ |
| --- |
| 1 Газоанализаторы и Дымомеры |
| Измеряемый параметр, единица измерения | Изготовитель (страна) | Модель, номер, тип детектора | Диапазон измерений | Погрешность, % |
| Концентрация NO x, млн-1 | Россия | оптика | 0-5000 | не более 4 |
| Концентрация СО, млн-1 | Россия | № 02128 | 0-10000 | не более 4 |
| Концентрация СО2, % | Россия | ---------- | 0-16 | не более 4 |
| Концентрация О2, % | Россия | ---------- | 0-21 | не более 3 |
| Концентрация СН, млн-1 | Россия | ---------- | 0-5000 | не более 3 |
| Дымность, N% \k | Россия | №0051 | 0-100\0-15 | не более 2 |
| 2 Средства измерений для расчета выбросов |
| Измеряемый параметр, единица измерения | Наименование средства измерения | Изготовитель | Модель | Диапазон измерений |
| Основные показатели: |
| Частота вращения, мин-1 | Частотомер | Германия | t-470 | 10-99900 |
| Крутящий момент, кН | Гидротормоз |  |  |  |
| Навеска топлива, кг | ---------------- |  |  |  |
| Время расхода топлива | расходомер | Завод. данные. |  |  |
| Скорость отработанных газов | ДМЦ | Россия |  | 0-100 м/с |
| Средства измерений вспомогательных величин: |
| Температура, °С: |  |  |
| хладагента |  | Завод. данные. |  |  |
| смазочное масло |  | Завод. данные. |  |  |
| отработавших газов | ДМЦ | Россия |  |  |
| воздуха на всасывании | Термометр | Германия | t-635 |  |
| топлива | Пирометр | Германия | СТС-358 |  |
| Давление: |  |  |
| атмосферное, кПа | Барометр | TIS |  | до 5 бар. |
| наддув, кПа (бар) |  | Завод.данные. |  |  |
| разрежение на впуске, кПа |  | Завод.данные. |  |  |
| противодавление выпуску, кПа |  | Завод.данные. |  |  |
| Влажность воздуха на впуске, % | Психрометр | kimo | testo 635 | 0-99,9% |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Цикл испытаний: | № | 9ТБ 90013285 |
| Режим | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Мощность, % | 100 | 75 | 50 | 25 | 10 |
| Частота вращения, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Весовой коэффициент режима, W | 0,05 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
| Время начала режима, ч, мин | 12:30 |  |  |  | 12:30 |
| Условия проведения измерений: |
| Режим | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Атмосферное давление, кПа | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 |
| Температура воздуха в боксе, оС | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Влажность воздуха, % (отн) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Влажность воздуха, г/кг (абсолютная) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Атмосферный фактор fa | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| Параметры двигателя: |
| Режим | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Частота вращения, мин-1 (режим D-2) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Крутящий момент, Н*м | 1510 | 1132 | 755 | 377 | 151 |
| Эффективная мощность, кВт | 237 | 177,75 | 118,5 | 59,25 | 24 |
| Расход топлива, кг/час | 50,2 | 36,5 | 27 | 16,4 | 8,0 |
| Удельный эффективный расход топлива, г/(кВт*ч) | 211,8 | 205,3 | 227,8 | 276,8 | 337,6 |
| Расход газов в точке замера, кг/ч | 1710,0 | 1390,0 | 1210,0 | 1030,0 | 820,0 |
| Коэффициент избытка воздуха (теоретический) | 2,26 | 2,68 | 3,45 | 4,81 | 7,6 |
| Коэффициент избытка воздуха (фактический) | 2,35 | 2,63 | 3,09 | 4,33 | 7,07 |
| Расход воздушной смеси (расчетный), кг/ч | 1690,00 | 1378,00 | 1187,00 | 997,00 | 899,06 |
| Удельный эффективный расход воздуха, кг/(кВт*ч) | 7,22 | 7,82 | 10,21 | 17,38 | 34,60 |
| Цикловая подача топлива, гр/цилиндр | 0,13944 | 0,10139 | 0,07500 | 0,04556 | 0,02222 |
| Температура (наддувочного) воздуха (за охладителем), С | 60 | 53 | 46 | 42 | 40 |
| Среднее эффективное давление, МПа | 1,10 | 0,83 | 0,55 | 0,28 | 0,11 |
| Скорость поршня, м/с | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Противодавление на выпуске, кПа | не более 7 |
| Температура отработавших газов (за турбиной), оС | 396 | 355 | 295 | 270 | 210 |
| Температура воды на выходе, оС | 60 | 55 | 55 | 50 | 45 |
| Давление наддува (избыточное), кПа | 108 | 70 | 44 | 18 | 5 |
| Температура смазочного масла, оС | 90 | 88 | 83 | 78 | 68 |
| Газообразные выбросы: |
| Режим | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Концентрация NOx, сухого, млн-1 | 1246 | 934 | 652 | 375 | 165 |
| Концентрация СO, сухого, млн-1 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 |
| Концентрация СO2, сухого, об.% | 6,4 | 5,4 | 4,2 | 3 | 1,9 |
| Концентрация O2, сухого, об.% | 12,3 | 13,8 | 16 | 17,6 | 20 |
| Концентрация СН, сухого, млн-1(СН1.85) | 16 | 14 | 6 | 3 | 11 |
| Дымность, % | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| Расход отработавших газов VexhW, кг/ч | 1760,2 | 1426,5 | 1237,0 | 1046,4 | 838,0 |
| Расход отработавших газов VexhW, нм3/ч | 1297,18 | 1058,16 | 924,52 | 790,53 | 631,11 |
| Выброс NOx, г/ч | 3319,16 | 2029,59 | 1237,86 | 608,78 | 213,85 |
| Выброс СO, сухого, г/ч | 324,30 | 132,27 | 115,56 | 197,93 | 78,89 |

| Выброс СO2, сухого, г/ч | 163074,1 | 112240,6 | 76272,5 | 46584,8 | 23554,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выброс O2, сухого, г/ч | 227933,1 | 208608,9 | 211317,9 | 198761,8 | 180318,1 |
| Выброс СН, сухого, г/ч | 12,83 | 9,17 | 3,43 | 1,47 | 4,30 |
| Удельный выброс NOx, г/(кВт*ч) | 12,79 | 10,43 | 9,54 | 9,38 | 8,24 |
| Удельный выброс СO, г/(кВт*ч) | 1,368 | 0,744 | 0,975 | 3,336 | 3,329 |
| Удельный выброс СO2, г/(кВт*ч) | 688,08 | 631,45 | 643,65 | 786,24 | 993,84 |
| Удельный выброс O2, г/(кВт*ч) | 961,74 | 1173,61 | 1783,27 | 3354,63 | 7608,36 |
| Удельный выброс СН, г/(кВт*ч) | 0,0541 | 0,0516 | 0,0290 | 0,0248 | 0,01812 |
| Поправочные коэффициенты (если предусмотрено методикой) |
| Khdies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fuel specification factor ( FFH ) | 1,9128451 | 1,918619 | 1,92602 | 1,93814 | 1,94998 |
| Kw2 | 0,0087665 | 0,008766 | 0,00877 | 0,008766 | 0,00877 |
| Kw,r | 0,9350787 | 0,940853 | 0,94826 | 0,960374 | 0,97221 |
| Nox humidity correction factor | 0,9133905 | 0,91339 | 0,91339 | 0,91339 | 0,91339 |
| 5 Результаты расчета значений технических нормативов выбросов |
| Обозначение, единица измерения | NOx, г/(кВт*ч) | СO, г/(кВт*ч) | СН, г/(кВт*ч) | Дым N,% | К, м -1 |
| Результат испытаний | 9,749 | 1,548 | 0,04984 | 5 | 0,108 |
| Предельно допустимые значения технического норматива | 10,4 | 3 | 1 | 30 | 0,829 |
| Свидетельство о признании РРР № | МФ 038 |
| Состав группы : |
| ФИО | ФИО подпись |
| 1. Хохлов С.Е |
| 2. Казмин В.Д |
| 3. |
| Эксперт РРР |
| Дата проведения испытания: | 17.12.2009 |
| Место проведения испытаний: | Испытательный бокс "ОАО ТМЗ" |
| Дата составления отчета: | 15.07.2010 |
| Заключение: |
| главный судовой двигатель | 8481.10-07 | 90013285 |
| соответствует ГОСТ Р ИСО 8178-2, ГОСТ Р 51249, ГОСТ Р 51250, ГОСТ 30574. |
| Примечания: |