# Двигатель

# 8481.10-07

Инструкция по монтажу

8481.3902 160 ИМ

Тутаев 2009 г.

В настоящей инструкции устанавливаются необходимые требования и даются рекомендации по монтажу двигателя 8481.10-07 на толкачах-буксирах пр. 887 и 887А.

# 1  Требования по установке двигателя на изделии

1  Температура охлаждающей жидкости на выходе из двигателя должна находиться в пределах от 345 К до 363 К (от 72(С до 90(С). Допускается кратковременное (до 10 мин.) повышение температуры до 368 К (до 95(С).

Датчик аварийной температуры должен включать сигнал при температуре охлаждающей  жидкости на выходе из двигателя в пределах от 365 К до 371 К (от 92(С до 98(С).

2  Сопротивление внешней сети системы охлаждения на изделии при работе двигателя на номинальном режиме не должно превышать 30 кПа (0,3 кгс(см2). При этих условиях и температуре охлаждающей жидкости 358 К (85(С) производительность водяного насоса составит 450 л(мин (для справок).

Избыточное давление в системе, обеспечиваемое установкой паровоздушного клапана, должно быть не менее 49 кПа ( 0,5 кгс(см2 ).

3  Разрежение в подводящем патрубке к турбокомпрессору при замере на изделии во время работы двигателя на режиме полной мощности не должно превышать 4,9 кПа ( 500 мм вод. ст.) при предельном засорении воздушных фильтров. Расход воздуха на режиме полной мощности составляет 1300 кг/ч (для справок).

4  Сопротивление выпускного тракта на изделии на режиме полной мощности при замере на расстоянии не более 200 мм от фланца турбокомпрессора не должно превышать 3,99 кПа (30 мм рт.ст.).

5  Сопротивление системы питания топливом на изделии не должно создавать разрежение на входе в подкачивающий насос более 23 кПа (170 мм рт. ст.) при работе двигателя на режиме полной мощности при температуре топлива от 292 К до 294 К  (от 19(С до 21(С).

# 2  Рекомендации по монтажу двигателя и

# подсоединению моторных систем

Двигатель устанавливается на раму и крепится к ней через балку передней подвески (рисунок 1) и кронштейны задней опоры (рисунок 2). При монтаже двигателя необходимо обеспечить соосность коленчатого вала и вала генератора установкой необходимого количества регулировочных пластин под опорными поверхностями передней балки и задних кронштейнов. Для удобства центровки в опорах двигателя предусмотрены отверстия М16 для установки регулировочных болтов. Регулировочные болты и пластины в комплект поставки не входят.

Ведущая полумуфта привода генератора крепится к маховику двигателя болтами 8481.1005062, которые стопорятся пластиной 8481.1005126 (рисунок 2). Момент затяжки болтов 14…16 кгс(м.

Монтаж моторных систем и дооборудование двигателя

Двигатель поставляется без местного поста управления и систем аварийно-предупредительной сигнализации и защиты.

1  Подсоединение внешних систем и дооборудование двигателя вести в соответствии с рисунками, используя указанные детали монтажного комплекта (выделены курсивом и обведены рамкой):

- подсоединение расширительного бачка		-	рисунок 1;

- подсоединение насоса забортной воды 		-	рисунок 2;

- подвод воды к двигателю от охладителя		-	рисунок 4;

- отвод воды от двигателя на охладитель		-	рисунок 5;

- установка датчиков температуры воды			-	рисунок 5;

- установка датчиков давления масла			-	рисунок 3;

- установка датчиков температуры масла		-	рисунок 4;

- подвод, отвод топлива					-	рисунок 5; 6;

- слив топлива из форсунок					-	рисунок 2;6;

- установка экранов выпускных коллекторов		-	рисунок 7.

- отвод выхлопных газов					-	рисунок 8.

Примечание – Над колпаками масляного фильтра скобу крепления экрана не устанавливать.

2  На двигатель установлен генератор с числом полюсов 6 с расчетным диаметром Ø 90,4 мм. ( диаметр вершин Ø 96 мм. ), необходимо применять тахометр модели 254.3813-10 (передаточное отношение с коленчатого вала на вал генератора i = 2,573 ).

Производитель – ООО “ Автоприбор ”, 600016 г. Владимир,

ул. Большая Нижегородская, 79.

Тел. (0922)	32-45-12, 29-74-57  (ОГК), 21-52-37

При полностью заряженной аккумуляторной батарее и отсутствии нагрузки тахометр может давать неправильные показания. Данный недостаток работы тахометров ООО “ Автоприбор ” устранён на тахометрах модели 252.3813 применением новой микросхемы. Тахометр 252.3813 применяется при передаточном отношении с коленвала на генератор 2,34, т.е. отличается шкалой.

Счетчик времени наработки СВН-2-02  ТУ 25-1865.081-87  -  входит в комплект поставки ТМЗ.

Производитель – ООО “ Янтарь – Техприбор ”, г. Орел,

ул. Октябрьская, 27.

Тел. (08622)	9-90-74, 9-33-75, 9-97-46

3  В системе питания топливом должны быть установлены два фильтра – отстойника, входящие в комплект поставки. Фильтры должны быть соединены параллельно.

4  В системе питания воздухом должен быть установлен воздушный фильтр, входящий в комплект поставки. Забор воздуха должен производиться извне машинного помещения.

5  Схема электрооборудования приведена на рисунке 9. Рекомендуемые к использованию элементы, не входящие в комплект поставки указаны в таблице 1. Допускается использовать другие элементы системы электрооборудования, обеспечивающие ее стабильную работу.

Присоединительные места электрооборудования, установленного на двигателе приведены на рисунке 10; 11.

6  В системе смазки должны быть установлены датчики аварийного давления и аварийной температуры масла. Датчик аварийного давления должен срабатывать при давлении в системе смазки от 40 до 80 кПа (от 0,4 до 0,8 кгс/см 2), а датчик аварийной температуры должен срабатывать при температуре масла в картере двигателя в пределах от 383 К до 388 К (от 110 до 115(С).

7  Датчик контроля скорости ИДПС25-NO-PNP-HT (2-50 ГЦ), в дальнейшем – ДКС, предназначен для установки на судовые модификации двигателей Тутаевского моторного завода: 8481.10-07, 8481.10-08 - и служит для обеспечения защиты двигателя по максимальной частоте вращения (защиты от “разноса”).

ДКС устанавливается на двигатель с помощью кронштейна 8481.3843 021 (входит в комплект поставки) в верхней части картера маховика согласно рисунку 12. Флажок 8481.3843 022 (входит в комплект поставки) установлен на заднем фланце ведущей полумуфты привода топливного насоса высокого давления – см. рисунок 12. Величина зазора между торцом ДКС и флажком должна составлять 5…7 мм.

Соединение ДКС должно производиться проводами, удовлетворяющими требованиям Правил РРР, сечением 2,5 мм2. Рекомендуемая схема электрооборудования двигателя с указанием подключения ДКС приведена на рисунке 2.

При эксплуатации двигателя с ДКС в случае, если частота вращения коленчатого вала достигнет 1700…1800 об/мин, ДКС автоматически подаст сигнал через реле (К4) на электромагнит механизма аварийного останова (Y).

Рисунок 6

### 1	8481.1008232		Экран коллектора		2 шт.

### 2	8481.1008236		Кронштейн экрана		4 шт.

### 3	8481.1008238		Скоба крепления		7 шт.

### 4	201416-П29		Болт М6-6gх12			15 шт.

### 5	250508-П29		Гайка М6-6Н			15 шт.

### 6	252134-П2			Шайба 6Т				15 шт.

Рисунок 7

Рисунок 8

Схема электрическая принципиальная

электрооборудования двигателя 8481.10-07

# Рисунок 9

Таблица 1

| Обозначение | Наименование | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | Генератор 4011.3771-42 | 1 | Входит в комплект поставки |
| G2 | Аккумуляторная батарея | 2 | * |
| M | Стартер 2502.3708-50 | 1 | Входит в комплект поставки |
| ТМ | Тахометр 254.3813-10 | 1 | * |
| PT | Счетчик времени наработки СВН-2-02 | 1 | Входит в комплект поставки |
| Y | Электромагнит механизма аварийного останова ЭМ19-04 | 1 | Входит в комплект поставки |
| PA | Амперметр АП 170 (- 50А ( + 50А) | 1 | * |
| RS | Шунт измерительный 75ШСМ-М3 50А | 1 | * |
| PV | Вольтметр 2837.3813 010 (0 ( 30 В) | 1 | * |
| SB1,SB2, SB3 | Выключатель кнопочный 11.3704 | 3 | * |
| K1 | Дистанционный выключатель массы ВК 860 | 1 | * |
| K2 | Реле стартера РС-530 24 В (739.3747) | 1 | * |
| K3 | Реле электромагнитное с переключающимися контактами 11.3747 010 (901.3747) 24 В | 1 | * |
| K4 | Реле электромагнитное с переключающимися контактами 11.3747 010 (901.3747) 24 В | 1 | * |
| FU1 | Предохранитель ПР 510-А с плавкой вставкой на 16 А | 1 | * |
| FU2 | Предохранитель ПРС-63 с плавкой вставкой на 63 А | 1 | * |
| ДКС | Датчик контроля скорости ИДПС25-NO-PNP-HT (2-50 ГЦ) | 1 | Входит в комплект поставки |
| Примечания. 1 Соединения должны производиться кабелями и проводами, удовлетворяющими требованиям Правил РРР. 2 Приборы и устройства, отмеченные *, в комплект поставки не входят. |

Таблица 2

| Обозначение провода | Марка провода | Сечение, (мм 2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПВ 3 | 50 |
| 2 | ПВ 3 | 50 |
| 6 | ПВ 3 | 50 |
| 7 | ПВ 3 | 50 |
| 8 | ПВ 3 | 10 |
| 9 | ПВ 3 | 10 |
| 21 | ПВ 3 | 10 |
| 24 | ПВ 3 | 10 |
| 4 | НВ | 2,5 |
| 10 | ПВ 3 | 2,5 |
| 11 | ПВ 3 (НВ) | 2,5 |
| 12 | НВ | 2,5 |
| 15 | НВ | 2,5 |
| 16 | НВ | 2,5 |
| 18 | НВ | 2,5 |
| 19 | НВ | 2,5 |
| 22 | НВ | 2,5 |
| 23 | НВ | 2,5 |
| 25 | НВ | 2,5 |
| 26 | НВ | 2,5 |
| 27 | НВ | 2,5 |
| 3 | ПВ 3 (НВ) | 1,5 |
| 5 | ПВ 3 (НВ) | 1,5 |
| 13 | НВ | 1,5 |
| 14 | НВ | 1,5 |
| 17 | НВ | 1,5 |
| 20 | НВ | 1,5 |
| 28 | НВ | 1,5 |
| 29 | НВ | 1,5 |
| 30 | НВ | 1,5 |
| 31 | НВ | 2,5 |

Рисунок 10

Рисунок 12 – Установка ДКС на двигателе

# Text boxes

Рисунок 2

Рисунок 1

Рисунок 3

Рисунок 4

Рисунок 5

### Механизм аварийного останова

Схема электрическая

Uном = 24 В

### Рисунок 11

Клемма пусковой обмотки

Массовый провод

чёрный

Провод удерживающей обмотки

чёрный

Провод пусковой обмотки

белый

Наконечник 540262

ОСТ 37.003.040-81

Вилка СЦ 5.501.202

Ф 50.005.041 ТУ

I п ≤ 23 А

I у ≤ 0,4 А

ОУ – ограничивающее

устройство

### Электромагнит привода рычага останова топливного насоса

### высокого давления  ЭМ 06 или ЭМ 19-04

### ЭМ 06

### ЭМ 19-04

### Датчик контроля скорости

ИДПС25-NO-PNP-HT (2-50 ГЦ)